МОУ Новокурлакская СОШ

ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Вращающаяся

терка

Выполнил:

Караборчев Иван, 9 класс

Руководитель:

Учитель технологии

Торопцев Александр Викторович

с.Новый Курлак

2009г.

Оглавление

Стр.

- Введение											3

- Назначение изделия									3

- Краткое определение дизайнерской задачи					4

- Внешний вид изделия									5

- Используемый материал								6

- Технологическая карта изготовления изделия					6

- Техника безопасности при работе электролобзиком				9

- Экологические требования							       10

- Экономические затраты							        10

- Анализ, оценка изделия, выводы						        10

- Рекламная этикетка								        10

- Литература										        11

Введение

Знания , полученные в процессе изучения технологии обработки древесины оказались достаточными, чтобы изготовить какую либо полезную и нужную в доме вещь. Все основные операции по обработке и художественной отделке древесины мне уже знакомы. С некоторыми из них познакомлюсь в процессе предстоящей работы.

Вы, конечно, знаете, сколько сил тратит мама на домашние заботы. Вы помогаете убирать квартиру, выносить мусор, покупать продукты – это хорошо. Труд мамы вы можете также облегчить, сделав различные приспособления, я решил сделать вращающуюся терку. Надеюсь, что моё приспособление натолкнет вас на мысль об изготовлении других конструкций, необходимые на кухне, в ванной, прихожей, комнате.

Назначение изделия

Как и обычная терка, она предназначена для овощей и фруктов. Работать на ней удобнее, меньше устаешь и больше успеваешь сделать. Кроме того, при смене дисков можно тереть фрукты и овощи различной калибровки.

Внешний вид изделия

Краткое определение дизайнерской задачи

Терка имеет форму диска (смотрите внешний вид изделия). Его лучше вырезать из нержавеющей стали, но вполне подойдет и аллюминей толщиной1,5 – 5 мм. Я буду делать диск из старого водонагревателя. В диске сверлят по всей рабочей поверхности отверстия 0,8-1 мм., затем расширяют их гвоздем так, чтобы с одной стороны диска образовались острые выступы. Диск укрепляют гайками на конце рукоятки, ее пропускают в отверстие (платформы). На противоположном конце рукоятки располагают ограничительную втулку Чтобы гайка и втулка не терли древесину прикрепляют металлические пластины. Платформа крепится к фигурной стойке с отверстием для струбцины. Для большей устойчивости к стойке сбоку крепится брусочек. В правой части платформы напротив терки сделана выемка. Выемку выбирают полукруглой стамеской, затем зачищают наждачной шкуркой. Вращая рукояткой диск, закладывают в выемку кусочки овощей или фруктов. Прижимать их к терке лучше деревянной лопаткой. Закончив работу снимаем рабочий диск, промываем его и платформу. Можно выбрать и другую конструкцию, которая показана на рисунке.

Используемый материал

Для диска я взял лист нержавейки из старого водонагревателя. При изготовлении платформы и стойки использовал сосновые досточки. Для изготовления ручки взял прут диаметром 10мм. И нарезал резьбу с одной стороны м10 с другой м6 для крепления ручки. На нижней части стойки и струбцины нужно наклеить кусочки кожи, что бы не портить стол и для более жесткого крепления.

Технологическая карта изготовления изделия

Изготовление диска.

|  | Заготовка: Листовой металл 180х180 |
| --- | --- |
|  | Материал: нержавейка |
| № п/п | Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
|  | Выбрать заготовку из листовой нержавеющей стали размер 180х180 |  | линейка |
|  | Вырезать диск радиусом 90 |  | Ножницы, циркуль |
|  | Просверлить по центру отверстие диаметром 10 мм. |  | Сверло, электродрель |
|  | Разметить отверстие для терки |  | Линейка, карандаш |
|  | Пробить отверстие гвоздем 50 мм. |  | Гвозди, молоток |

Технологическая карта изготовления ручки

|  | Заготовка: Прут Д – 10, Л – 450 мм. |
| --- | --- |
|  | Материал: сталь |
| № п/п | Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
|  | Выбрать заготовку прут Д – 10, Л – 450 мм. |  |  |
|  | Нарезать резьбу на обеих концах |  | Леркодержатель, лерка М10, тесы |
|  | Согнуть прут в форме рукоятки |  | Тесы, молоток, линейка |

Технологическая карта изготовления платформы

|  | Заготовка: Доска 100х120х30 |
| --- | --- |
|  | Материал: сосна |
| № п/п | Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
|  | Выбрать заготовку с учетом припусков |  |  |
|  | Вырезать платформу 100х120х30, обработать рубанком и шлефшкуркой |  | Ножовка, рубанок, линейка, карандаш, шлефшкурка |
|  | Просверлить сквозное отверстие Д – 10 мм. В левой стороне платформы |  | Электродрель, сверло 10 мм., линейка, шило, карандаш |
|  | Вырезать выемку в правой передней стороне платформы и зачистить шлефшкуркой |  | Стамеска полукруглая, шлефшкурка |

Технологическая карта изготовления фигурной стойки

|  | Заготовка: Доска 170х130х20 |
| --- | --- |
|  | Материал: сосна |
| № п/п | Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
|  | Выбрать заготовку с учетом припусков |  |  |
|  | Разметить заготовку |  | Линейка, лекало, карандаш |
|  | Вырезать стойку электролобзиком и просверлить отверстие для крепления струбцины |  | Электролобзик, электродрель, сверло Д – 10 мм. |

Ручку я взял от старого напильника. После изготовления отдельных деталей собираем изделие, скрепляя его с помощью шурупов.

Техника безопасности при работе электролобзиком

Электоролобзик является сложным электрическим инструментом. Требует к себе правильного и бережного отношения. До начала работы необходимо подготовить рабочее место, чтобы ничего не мешало при работе. 1. Проверить исправность электрического лобзика:

а)	не было оголённых проводов;

б)	пилка была острой и соответствовала материалу, который будет обрабатывать;

в)	кнопка включения легко включалась и выключалась.

2. Работать в защитных очках

3. Приступить к работе только по разрешению учителя.

4. В конце работы убрать рабочее место.

5. Лобзик сдать учителю.

Экологические требования

Своё изделие – вращающуюся терку, я буду делать из экологически чистых материалов. Рабочая часть из нержавейки, платформа из дерева. Затем нижнюю часть стойки для увеличения срока службы покрываю лаком.

Экономические затраты

При изготовлении изделия, мы произвели очень мало затрат, т.к. все сделано из подручного материала, хотя стоимость такой терки на рынке не менее 150 рублей.

Анализ, оценка изделия, выводы.

Работа над вращающейся теркой оказалась кропотливой, но интересной. Главное я достиг результата, реализовал свою мечту. Мама была очень довольна, да и папа меня похвалил.

Хотя есть в изделии один недостаток, вращающейся диск необходимо делать из более толстого материала.

Рекламная этикетка

Для любимых мам – своими руками

Литература

- Бабина Н.Ф. Выполнение проектов. Воронеж: 2005. – 62 с.

- Инструкции по технике безопасности.

- Иванов Б. Своими руками. М.: Молодая гвардия. 1984. – 143 с.

- Симоненко В.Д. Технологи 6 класс: раздел творческие проекты – М.: Издательский центр «Вентана – Граф». 2000.